Приложение № 4

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 19 по ул. Молодежная г.п. Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1963

Материал  стен       кирпич

Число этажей           2

Наличие подвала

Результаты осмотра строения.

Комиссия  в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Стены | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Частичное разрушение 1-ого козырька | Требуется частичное восстановление 1-ого козырька |
| Крыльцо | Разрушение крыльца около 2 подъезда | Требуется восстановление крыльца около 2 подъезда |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы, лоджии | Удовлетворительное |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное | Требуется капитальный ремонт кровли |
| Слуховые окна | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамейки, нет урны | Установка скамейки, установка урны |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-200м, 20мм-25м, 25мм-35м, 32мм-40м, 40мм-30м, 50мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2 -50мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-10м, 25мм-25м, 32мм-18м, 40мм-20м, 50мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2 -50мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-85м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 1 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1965

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия  в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый Жилищно-эксплуатационной организацией, или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателем жилых помещений за их счет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы |  |  |
| Чердачные помещения |  |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |

| Вентканалы | - |  |
| --- | --- | --- |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Ремонт скамеек – 3,4 под. | Ремонт скамеек – 3,4 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 3 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1966

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы, лоджии | Удовлетворительное |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное. |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Ремонт кровли 2 м2 | Требуется частичный ремонт шиферной кровли |
| Благоустройство | Нет скамеек, нет урны | Требуется установка (ремонт) скамеек, установка урны |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 20мм - 400м , 25мм-200м, 32мм-120м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-105м, 32мм-60м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-290м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 9а по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1969

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | ремонт - 4шт. | Требуется ремонт козырьков – 1,2,3,4 подъездов |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы | Удовлетворительное |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет 2-х скамеек, нет 4-х урн | Требуется установка 2-х скамеек, установка 4-х урн |
| Электрооборудование |  |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 500м, 25мм-140м, 32мм-50м, 40мм-60м, 50мм-50м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-105м, 32мм-60м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-300м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 10 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1967

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | ремонт - 4шт. | Требуется ремонт козырьков - 4 подъездов |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | покраска - 2шт | Требуется покраска входных дверей – 3,4подъезды |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Косметический ремонт 4шт. | По плану- 1,2,3,4 подъезды на май-август |
| Кровля | 20 м2 | текущий ремонт |
| Благоустройство | Нет скамеек, нет урн | Требуется установка скамеек, установка урн |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 20мм - 400м , 25мм-200м, 32мм-120м, 40мм-40м, 50мм-90м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-105м, 32мм-60м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | норма |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-300м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 10а по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1980

Материал   стен       кирпич

Число этажей           2

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | ремонт 3-х шт. | Требуется ремонт козырька- 1,2,3 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска – 3 шт | Требуется покраска тамбурных дверей-1,2,3 подъезды |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Косметический ремонт 3шт. | По плану- 1,2,3 подъезды на май-август |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамеек, нет урн | Требуется установка скамеек, установка урн |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-180м, 20мм - 20м , 25мм-40м, 32мм-25м, 40мм-40м, 50мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм, 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 25мм-33м, 32мм-24,5м, 50мм-20м, 80мм-24м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм, 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-94м, 50мм-50м | норма |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 11 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1970

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | 110,2 м2 | покраска |
| Козырьки | ремонт 4шт. | Требуется ремонт козырька- 1,2,3,4 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | Удовлетворительное |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 12 м2 | текущий ремонт |
| Благоустройство | Нет скамейки 1 шт., нет урн 1,2 под. | Требуется установка скамейки 1 шт., установка урн-2 |
| Электрооборудование | Удовлетворительное | Установка светильников под подъездными козырьками – 4 шт. |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 480м, 25мм-240м, 32мм-100м, 40мм-20м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-50м, 25мм-135м, 32мм-65м, 50мм-52м, 80мм-18м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-294м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 12 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1967

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый Жилищно-эксплуатационной организацией, или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателем жилых помещений за их счет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | 6,2 м2 | текущ. ремонт |
| Цоколь | 103 м2 | покраска |
| Козырьки | ремонт 4шт. | Требуется ремонт козырька- 1,2,3,4 подъезды |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | установка скамеек - 3шт. | установка скамеек – 1,2,3 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 13 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1968

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | удовлетворительно | - |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | 98,3 м2 | покраска |
| Козырьки | Ремонт-4шт. | Требуется ремонт козырька- 1,2,3,4 подъезды |
| Крыльцо | Ремонт-1 шт | Требуется ремонт крыльца- 2 подъезд |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 1,5 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | Удовлетворительное |  |
| Электрооборудование | удовлетворительно |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 20мм - 400м , 25мм-200м, 32мм-120м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-105м, 32мм-60м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-300м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 16 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1988

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения.

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска -6 шт. | Требуется покраска тамбурных дверей – 6-ти подъездов |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы ,лоджии | ремонт наруж. стен фасада-10м2 | текущ. ремонт |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы |  |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 6 шт. | По плану май-август |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Ремонт скамеек 2,3,6 под., нет урн 1 под. | Ремонт скамеек 2,3,6 под., установка урн 1 под. |
| Электрооборудование | Ремонт подъездного освещения – 1,2 под. | текущ. ремонт подъездного освещения – 1,2 под. |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-400м, 20мм-470м, 25мм-60м, 32мм-50м, 40мм-35м, 50мм-33м, 80мм-15м | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-30м, 25мм-350м, 32мм-68м, 40мм-35м, 50мм-36м, 80мм-16м | хорошее, хорошее, хорошее, удв.18м, удв.15м, удв.8м, удв.5м | подлежит замене подлежит замене подлежит замене подлежит замене |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | удовлетв. | подлежит замене |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-30м, 25мм-350м, 32мм-68м, 40мм-35м, 50мм-36м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-330, 50мм-180м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 18 по ул. Ленина г.п. Нижний Одес.

«11»  июля  2007г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1984

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | удовлетворительно | - |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Ремонт-3шт. | Требуется ремонт козырьков – 1,3,6 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы, лоджии | Частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен | Ремонт кирпичной кладки наружных стен в квартирах: 34,35,76,78 |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамеек – 1,3 под., нет урн – 4,6, под. | Требуется установка скамеек – 1,3, под., установка урн – 4,6 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-400м, 20мм-470м, 25мм-60м, 32мм-50м, 40мм-35м, 50мм-33м, 80мм-15м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 8шт. | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-30м, 25мм-350м, 32мм-68м, 40мм-35м, 50мм-36м, 80мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-3м, 25мм-14м, 32мм-4м, 50мм-3м, 80мм-86м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-330, 50мм-180м | норма, |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 2 по ул. Комсомольская г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1980

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 24 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | Удовлетворительное |  |
| Электрооборудование | установка светильника в тамбуре – 1 под. | установка светильника в тамбуре – 1 под. |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 20мм - 400м , 25мм-240м, 32мм-120м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-130м, 32мм-35м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-300м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 4 по ул. Комсомольская г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1966

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 20 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | Восстановление ограждения 9 м | Требуется восстановление ограждения 9м |
| Электрооборудование | закрепить кабель – 51 м | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 20мм - 400м , 25мм-200м, 32мм-120м, 50мм-125м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-40м, 25мм-105м, 32мм-60м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-300м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 6 по ул. Комсомольская г.п. Нижний Одес.

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1965

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех. подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | нет урн | Требуется установка урн 1,2,3 под. |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 20мм - 340м , 25мм-150м, 32мм-125м, 50мм-130м, 80мм-35м | хорошее, |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-55м, 20мм-30м, 25мм-86м, 32мм-50м, 40мм-6м, 50мм-50м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | к/р 1 шт. |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-252м | норма |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 6а по ул. Молодежная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1992

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | удовлетворительно | - |
| Отмостка | удовлетворительно | - |
| Цоколь | удовлетворительно | - |
| Козырьки | удовлетворительно |  |
| Крыльцо | удовлетворительно |  |
| Проемы оконные | удовлетворительно |  |
| Дверные | Покраска – 1 шт. | Требуется покраска тамбурных дверей- 1 подъезды |
| Карнизы | удовлетворительно |  |
| Балконы | удовлетворительно |  |
| Чердачные помещения |  |  |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы |  |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 1 подъезда | По плану- 1 подъезд на май, июнь |
| Кровля | ремонт 35 м2 | текущий ремонт |
| Благоустройство | удовлетворительно |  |
| Электрооборудование | текущий ремонт подъездного освещения | тек. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-55м, 25мм-20м, 32мм-8м, 40мм-200м, 50мм-14м, 80мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-15м, 25мм-60м, 32мм-19м, 40мм-10м, 50мм-10м, 80мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-15м, 25мм-60м, 32мм-19м, 40мм-10м, 50мм-10м, 80мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-70, 50мм-30м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 7 по ул. Молодежная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1991

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | удовлетворительно | - |
| Отмостка | удовлетворительно | - |
| Цоколь | удовлетворительно | - |
| Козырьки | удовлетворительно | - |
| Крыльцо | удовлетворительно | - |
| Проемы оконные | удовлетворительно | - |
| Дверные | Покраска – 1 шт | Требуется покраска входных дверей- 3 подъезды |
| Карнизы |  |  |
| Балконы, лоджии | ремонт кладки наружных стен-6 м2 | текущ. ремонт |
| Чердачные помещения | - |  |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 1 подъезда | По плану- 3 подъезд на июнь, июль |
| Кровля | 3 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | Ремонт скамеек | Требуется ремонт – 2,3 под. |
| Электрооборудование | текущий ремонт подъездного освещения | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-300м, 20мм-200м, 25мм-26м, 32мм-40м, 40мм-20м, 50мм-30м, 80мм-15м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 25мм-180м, 32мм-60м, 40мм-30м, 50мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-40м, 25мм-180м, 32мм-60м, 40мм-30м, 50мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100м-200м, 50мм-90м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 1 по ул. Юбилейная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1971

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное | - |
| Отмостка | Удовлетворительное | - |
| Цоколь | Удовлетворительное | - |
| Козырьки | Удовлетворительное | - |
| Крыльцо | Удовлетворительное | - |
| Проемы оконные | Удовлетворительное | - |
| Дверные | Удовлетворительное | - |
| Карнизы | Удовлетворительное | - |
| Балконы | Удовлетворительное | - |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное | - |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы |  |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное | - |
| Кровля | 12 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | Ремонт скамеек, нет урн | Требуется ремонт скамеек-3,4 под., установка урн – 1,2,3,4 под. |
| Электрооборудование | частичная замена кабеля – 56 м | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 480м, 25мм-240м, 32мм-100м, 40мм-20м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-50м, 25мм-135м, 32мм-65м, 50мм-52м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-294м | норма |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 2 по ул. Юбилейная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1971

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска- 1 шт | Требуется покраска входной двери- 1 подъезд |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | Косм. ремонт- 1 подъезд | По плану – 1 подъезд- июнь-август |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамейки 1 под. | Требуется установка скамейки – 1 под. |
| Электрооборудование | частичная замена кабеля | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 480м, 25мм-240м, 32мм-100м, 40мм-20м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-50м, 25мм-132м, 32мм-68м, 50мм-52м, 80мм-16м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-294м | норма |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 3 по ул. Юбилейная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1972

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | ремонт-3шт | Требуется ремонт козырька- 1,3,4 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные |  |  |
| Дверные | Оштукатуривание дверного проема после установки домофона – 1шт | Оштукатуривание дверного проема после установки домофона – 3 под. |
| Карнизы | - | - |
| Балконы | - | - |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамеек, нет урн | Требуется ремонт скамейки- 1 под., установка урны – 4 под. |
| Электрооборудование | частичная замена кабеля – 42 м | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 480м, 25мм-240м, 32мм-100м, 40мм-20м, 50мм-120м, 80мм-35м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт, зкл2-50мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 20мм-50м, 25мм-135м, 32мм-65м, 50мм-52м, 80мм-18м | хорошее |  |  |
| Задвижки | злл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-294м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 2 по ул. Школьная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1964

Материал   стен       кирпич

Число этажей           4

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Ремонт- 1 шт. | Требуется ремонт крыльца- 4 подъезд |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска - 1 шт | Требуется покраска входной двери- 2 подъезд |
| Карнизы | - |  |
| Балконы |  |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы |  |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 1-го подъезда | Подъезд № 2 на май-июнь |
| Кровля |  |  |
| Благоустройство | Нет урны | Установка урны – 1 под. |
| Электрооборудование | частичная замена кабеля – 25 м | текущий ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм-200м, 25мм-350м, 32мм-120м, 40мм-100м, 50мм-70м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 25мм-110м, 32мм-55м, 40мм-25м, 50мм-30м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-220м | хорошее |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 3 по ул. Школьная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1977

Материал   стен       кирпич

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Частичный ремонт – 10 м2 | Требуется частичный ремонт – 10 м2 |
| Козырьки | ремонт-4х шт. | Требуется ремонт козырька- 1,4,5,6 подъезды |
| Крыльцо | ремонт 1 под. | текущий ремонт крыльца 1-го подъезда |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска – 2 шт. | Покраска входных дверей – 1,6 подъезды |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - | - |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 2х подъездов | По плану- 1,6 подъезды июнь-август |
| Кровля | удовлетворительно |  |
| Благоустройство | Нет скамеек – 4,5,6 под. | Требуется установка скамеек – 4,5,6 под. |
| Электрооборудование | частичная замена кабеля 15 м | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 20мм - 600м, 25мм-400м, 32мм-200м, 40мм-20м, 50мм-60м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 25мм-250м, 32мм-65м, 40мм-45м, 50мм-30м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-360м | хорошее |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 1 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1983

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 197,4 м2 | Требуется покраска – 197,4 м2 |
| Козырьки | ремонт-3шт | Требуется ремонт козырьков-3,4,6 подъезд |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Ремонт – 1 шт. | Требуется частичный ремонт входной двери- 5 подъезд |
| Карнизы |  |  |
| Балконы | ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. |
| Панельные швы | Герметизация – 12 п.м. | Текущий ремонт панельных швов – 12 п.м. |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы |  |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Ремонт скамеек – 2,5,6 под., ремонт урны – 3 под. | Требуется ремонт скамеек, ремонт урны – 3 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-600м, 20мм-550м, 25мм-80м, 32мм-60м, 40мм-100м, 50мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2 -50мм 16шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-135м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-165м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | удв.8м, | подлежит замене |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-510м, 50мм-240м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 2 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1981

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 175,7 м2 | Требуется покраска – 175,7 м2 |
| Козырьки | ремонт-2шт. | Требуется ремонт козырька- 3,8 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Ремонт -2 шт., покраска- 6 шт. | Требуется ремонт и покраска входных дверей-1,5 подъезды, покраска-1,2,5,4,6,8 подъезды |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Панельные швы | Герметизация – 18 п.м. | Текущий ремонт панельных швов – 18 п.м. |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 8 подъездов | По плану- 1,2,3,4,5,6,7,8 подъезды на май-сентябрь |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамейки и урны – 1 шт. | Требуется установка скамейки и урны – 6 подъезд |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-600м, 20мм-638м, 25мм-100м, 32мм-60м, 40мм-40м, 50мм-60м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 8шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-60м, 25мм-360м, 32мм-40м, 40мм-48м, 50мм-40м, 80мм-20м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-510м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 3 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1984

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 186,2 м2 | Требуется покраска – 186,2 м2 |
| Козырьки | ремонт-2шт. | Требуется ремонт козырька- 7,8 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска- 1 шт. | Покраска входной двери 4 подъезда |
| Карнизы | - |  |
| Балконы, лоджии | ремонт примыканий балконных козырьков – 1 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 1 шт. |
| Панельные швы | Герметизация – 25 п.м. | Текущий ремонт панельных швов – 25 п.м. |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 1 подъезда | По плану- 4 подъезд на июнь-август |
| Кровля | Частичная течь кровли – 58 м2 | Требуется частичный ремонт кровли над квартирой 58 |
| Благоустройство | Нет скамеек | Требуется установка (замена) скамеек – 1,2,3,4,6,8 подъезды |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-600м, 20мм-550м, 25мм-80м, 32мм-60м, 40мм-100м, 50мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2 -50мм 16шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-135м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-165м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-510м, 50мм-240м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 4 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1994

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 96 м2 | Требуется покраска – 96 м2 |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Покраска- 2 шт. | Покраска тамбурных дверей 2 подъезда |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы, лоджии | ремонт примыканий балконных козырьков – 2 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 2 шт. |
| Панельные швы | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | - |  |
| Лестничные клетки | косм. ремонт 1,2 подъезда | По плану- 1,2 подъезды на июнь-август |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Удовлетворительное |  |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-300м, 20мм-220м, 25мм-25м, 32мм-30м, 40мм-25м, 50мм-20м, 80мм-15м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 4шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-20м, 25мм-118м, 32мм-64м, 40мм-45м, 50мм-20м, 80мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 1шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-20м, 25мм-230м, 32мм-50м, 40мм-10м, 50мм-10м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-70м, 50мм-60м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 5 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1992

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 87 м2 | Требуется покраска – 87 м2 |
| Козырьки | Ремонт - 3шт. | Требуется ремонт козырьков - 2,3,6подъездов |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы, лоджии | ремонт примыканий балконных козырьков – 7 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 7 шт. |
| Чердачные помещения | - |  |
| Панельные швы | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Ремонт скамейки – 1 шт. | Ремонт скамейки – 5го подъезда |
| Электрооборудование | замена: пакетников-13шт; автоматы(16А)-12шт. | текущ. ремонт |

Результаты обследования технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-700м, 20мм-700м, 25мм-100м, 32мм-110м, 40мм-70м, 50мм-60м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм 12шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 20мм-100м, 25мм-460м, 32мм-100м, 40мм-85м, 50мм-95м, 80мм-25м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 20мм-570м, 25мм-460м, 32мм-400м, 40мм-85м, 50мм-95м, 80мм-25м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-485м, 50мм-180м | хорошее |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 6 по ул. Пионерская Нижний Одес

« 15 » мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки  1984

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 196,1 м2 | Требуется покраска – 196,1 м2 |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы | ремонт примыканий балконных козырьков – 4 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 4 шт. |
| Панельные швы | Герметизация – 8 п.м. | Текущий ремонт панельных швов – 8 п.м. |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Не удовлетворительно | Требуется текущий ремонт крыши |
| Благоустройство | Удовлетворительное |  |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследование технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-600м, 20мм-550м, 25мм-80м, 32мм-60м, 40мм-100м, 50мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 1шт. зкл2 -50мм 16шт. | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-225м, 32мм-170м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-135м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-510м, 50мм-240м | норма |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 7 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1999

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый Жилищно-эксплуатационной организацией, или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателем жилых помещений за их счет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 135 м2 | Требуется покраска – 135 м2 |
| Козырьки | ремонт-2шт. | текущ. ремонт |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | - |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | Удовлетворительное |  |
| Панельные швы | 11п.м. | текущ. ремонт |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Нет скамеек – 4 шт. | Установка скамеек – 1,2,3,4 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 8 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1986

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

- Инженера ПО ООО «Афина» - Червяковой О.Н.;

- Индивидуального предпринимателя Дыкуна М.В.;

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кровля | Течь кровли | Требуется капитальный ремонт кровли над квартирами: 13,14,15,28,29,30,43,44,45,58,59,60,72,73,74, 87,88,89,102,103,104,117,118,119 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Частичное разрушение отмостки со стороны фасада дома | Требуется частичный ремонт отмостки со стороны фасада дома |
| Цоколь | Покраска – 185 м2 | Требуется покраска – 185 м2 |
| Козырьки | ремонт-3шт. | Требуется ремонт примыкания козырька- 2,7,8 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы |  |  |
| Балконы | ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. |
| Панельные швы | Герметизация – 5,5 п.м. | Текущий ремонт панельных швов – 5,5 п.м. |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Благоустройство | Удовлетворительное |  |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследование технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примеание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-600м, 20мм-550м, 25мм-80м, 32мм-60м, 40мм-100м, 50мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2 -50мм 16шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-225м, 32мм-170м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | удовлетв. | Подлежит замене |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-100м, 20мм-30м, 25мм-245м, 32мм-135м, 40мм-60м, 50мм-45м, 80мм-30м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-510м, 50мм-240м | хорошее |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Н.А. Москаленко |
|  |  | О.Н. Червякова |
|  |  | М.В. Дыкун |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 9 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1993

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый Жилищно-эксплуатационной организацией, или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателем жилых помещений за их счет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 84 м2 | Требуется покраска – 84 м2 |
| Козырьки | ремонт-2шт. | текущ. ремонт |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | - |  |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | ремонт козырьков балконов-7шт. | текущ. ремонт |
| Панельные швы | 24 п.м. | текущ. ремонт |
| Дымоходы | - |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 25 м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | ремонт скамейки – 1 шт. | ремонт скамейки – 6 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |
| Члены комиссии: |  |  |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 10 по ул. Пионерская Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1989

Материал   стен       крупнопанельный

Число этажей           5

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Необходимые мероприятия по выявленным нарушениям |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Покраска – 154 м2 | Требуется покраска – 154 м2 |
| Козырьки | ремонт-4шт. | Требуется ремонт козырька- 1,2,3,4 подъезды |
| Крыльцо | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | Удовлетворительное |  |
| Дверные | Удовлетворительное |  |
| Карнизы | Удовлетворительное |  |
| Балконы, лоджии | ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. | Текущий ремонт примыканий балконных козырьков – 3 шт. |
| Панельные швы | Удовлетворительное |  |
| Дымоходы | - |  |
| Чердачные помещения | Удовлетворительное |  |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | Частичная течь кровли | Требуется частичное восстановление кровли над квартирами: 18,119 |
| Благоустройство | Нет скамейки и урны | Требуется установка скамейки и установка урны – 6 под. |
| Электрооборудование | Удовлетворительное |  |

Результаты обследование технического состояния внутридомовых инженерных сетей и оборудования

| Обследуемое оборудование и сети | Диаметр, протяженность трубопроводов | Техническое состояние | Подлежит замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-700м, 20мм-700м, 25мм-100м, 32мм-110м, 40мм-70м, 50мм-60м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-50мм 16шт | хорошее |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 20мм-100м, 25мм-460м, 32мм-100м, 40мм-85м, 50мм-95м, 80мм-25м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | удовл. | Подлежит замене |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети | 15мм-80м, 20мм-570м, 25мм-460м, 32мм-400м, 40мм-85м, 50мм-95м, 80мм-25м | хорошее |  |  |
| Задвижки | зкл2-80мм 2шт | хорошее |  |  |
| Канализационные сети | 100мм-485, 50мм-180м | хорошее |  |  |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |

АКТ

весеннего осмотра жилого здания дома № 3 по ул. Транспортная Нижний Одес

«15» мая 2011 г.

Общие сведения по строению

Год постройки         1986

Материал   стен       брусчатый

Число этажей           2

Наличие подвала    тех.подполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

- Заместителя руководителя администрации гп «Нижний Одес» - Мартына А.Г.;

- Заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции РК – Романова С.В.;

- Директора ООО «Жилсервис» - Москаленко Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефектов и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и место дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый Жилищно-эксплуатационной организацией, или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателем жилых помещений за их счет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундамент | Удовлетворительное |  |
| Отмостка | Удовлетворительное |  |
| Цоколь | Удовлетворительное |  |
| Козырьки | Удовлетворительное |  |
| Проемы оконные | остекление-3,78 м2 |  |
| Дверные | замена-1 шт. | текущ. ремонт |
| Карнизы | - |  |
| Балконы | - |  |
| Чердачные помещения | антисептирование стропильной .конструкции | текущ. ремонт |
| Дымоходы | - | - |
| Вентканалы | Удовлетворительное |  |
| Лестничные клетки | Удовлетворительное |  |
| Кровля | 3м2 | текущ. ремонт |
| Благоустройство | установка урн-1шт. | - |
| Электрооборудование | установить надподьездный светильник-1шт. | текущ. ремонт |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А.Г. Мартын |
|  |  | С.В. Романов |
|  |  | Н.А. Москаленко |